| To/Till (tjänsteställebeteckning namn) | For information/För information (tjänsteställebeteckning namn) |
| --- | --- |

Elansvar

## Elansvar

Ansvaret delas upp i arbetsmiljöansvar, elanläggningsansvar, företagets ansvar för egenkontrollprogram samt elinstallatör för regelefterlevnad.

Arbetsgivarens arbetsuppgifter

Underhållsledare på avdelning:

- Skapa elsäkerhetsledarlista på avdelningen

- Tillse att regler och instruktioner i Elansvarshandboken följs

- Tillse att rätt personal utför rätt arbetsuppgifter

- Tillse att personal har rätt förutsättningar för att utföra arbetet.

Elsäkerhetsledarens arbetsuppgifter:

Elsäkerhetsledare dokumenteras i elsäkerhetsledarlista 9179-ELS-13004 Elsäkerhetsledarlista
Elsäkerhetsledarens arbetsuppgifter mottas med dokument: 179-ELS-10031-Elsäkerhetsledare/elsäkerhetskontrollant

- Planera och riskbedöma arbetet samt välja metod

- Befinna sig på arbetsplatsen så länge arbetet pågår

- Informera övrig personal om risker och säkerhetsåtgärder

- Informera om förestående driftsättning

Elsäkerhetskontrollant arbetsuppgifter:

Det är endast elanläggningsansvarig Dick Eriksson eller delegerad eldriftledare högspänning på Scania Industrial Maintenance AB som kan utse medarbetare för arbetsuppgiften att ansvara för elsäkerhetskontroll av alla nya eller ombyggda anläggningar/produktionsutrustningar som ansluts till elnätet på Scania CV AB.

- Vid idrifttagning av elanläggning, ny eller ombyggnad, som anslutits till elnätet ska elsäkerhetskontrollanten genomföra kontroll före spänningssättning i överensstämmande med 179-ELS-10013 Kontroll före spänningssättning

### Elanläggningsansvarig och eldriftledare Dick Eriksson arbetsuppgifter:

- Ansvar gentemot elanläggningsägare enligt SAH-02-10 El-anläggningar Ansvar

- Ansvarar för dokument i Elansvarshandboken samt att dessa är uppdaterade

- Leda elsäkerhetsmöte och kommunicera relevanta förändringar och regler inom Elsäkerhet och Elansvarshandboken till verksamheten

- Utse elsäkerhetskontrollanter

### Delegerad eldriftledare/elanläggningsansvarigs arbetsuppgifter

### Delegeras med dokument: 9179-ELS-13001 Delegering Q elansvarsuppgifter

- Tillse att regler och instruktioner i Elansvarshandboken följs

- Tillse att anläggningen är säker genom att följa underhållsplan för FU

- Tillse att besiktning typ elrevisonsbesiktning blir utförd

- Tillse att periodisk kontroll blir utförd

- Tillse att fortlöpande kontroller blir utförda