| To/Till (tjänsteställebeteckning namn) | For information/För information (tjänsteställebeteckning namn) |
| --- | --- |

# BESTÄLLNING AV Spänningssättningar och SpänningsAVBROTT 

Uppgifter till ordermottagare för inläggning i underhållssystem Maximo

- Byggnad 	● Arbetstyp	 ● Prioritet 	● SV-nummer

- Spänningsnivå V (Volt)

- Strömstyrka A (Ampere)

- Kontaktperson samt entreprenör, telefonnummer.

- Beställare, fakturamottagare ( Kostnadsställe).

- Datum och tid för utförande.

- Påminn om isolationsmätningsprotokoll, egenkontroll, märkning av kablar och apparatskåp samt fasföljdsmätning vid spänningssättning.

- Kontakta alltid utförande avdelning.

Spänningsavbrott och Spänningssättningar

Spänningssättning 63 A och lägre och/eller upp till 1000 V
Spänningsavbrott 250A och lägre och/eller upp till 1000 V 
Utförs av respektive anläggningsansvarig, ordermottagning: kundservice på 
tel. 81272.

Spänningssättning över 63 Ampere och/eller över 1000 Volt 
Spänningsavbrott 250A och högre och/eller upp till 1000 V 
Utförs av respektive anläggningsansvarig, ordermottagning: kundservice på 
tel. 81272.

Syftet med denna rutin är att säkerställa att erforderliga resurser definieras dagen 
innan aktuellt arbete ska utföras och att detta framgår vid den dagliga planeringen
som underhåll genomför.

Spänningssättning/spänningsavbrott skall beställas av kundservice på tel. 81272.

Kravet är att spänningssättningar/spänningsavbrott ska vara beställda senast 12.00 dagen innan utförande.

Vid beställning senare än 12.00 dagen innan, och det över huvud taget är möjligt att utföra, prioriteras detta enligt befintlig prio i Maximo.

Observera att spänningsavbrott kan kräva samordning med verksamheten och då kan 
tidsaxeln förlängas betydligt. Information om kommande avbrott skall dessutom delges
berörda i god tid. Se även 9179 – INS – 13002 samt 9179 – RUT – 12007

\Public\Fastighetsunderhåll\05_Kvalitetsdatabas